## Slide 1
Implementazione del sistema DYNAMAP nell’area extraurbana di Roma
L. Peruzzi, P. Bellucci, F.R. Cruciani
ANAS S.p.A.

## Slide 2
A90
A90
Strada secondaria in intersezione
Strada secondaria in intersezione
INFLUENZA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE SULLA PROPAGAZIONE DEL SUONO
CRITICITA’ DELL’AREA PILOTA DI ROMA
ROMA
CONTRIBUTO DELLE DIVERSE SORGENTI AL LIVELLO GLOBALE DI PRESSIONE SONORA
Grande Raccordo Anulare (A90)
6 corsie per
68 km

## Slide 3
CONTRIBUTO DELLE SORGENTI CONCORSUALI
Numero sorgenti indipendenti
132

## Slide 4
CONTRIBUTO DELLE SORGENTI CONCORSUALI
INDIVIDUAZIONE AREE CON PRESENZA SVINCOLI
CAMPAGNA DI MONITORAGGIO
FATTORI DI CORRELAZIONE
RIDURRE IL N° DI SORGENTI SONORE INDIPENDENTI DA MONITORARE
METODOLOGIA SPERIMENTALE
Metodologia sperimentale
Regola di derivazione di kirkhhoff
Applicazione ai flussi di traffico
3
2
1
a = c + b
c = e –d
e = c + d
b = a – e + d
Postazioni di monitoraggio per ciascuna carreggiata
Fonometri sull’asse stradale principale
Centralina di monitoraggio del traffico

## Slide 5
CONTRIBUTO DEGLI SVINCOLI
CENTRALINE MONITORAGGIO TRAFFICO
STRUMENTAZIONE FONOMETRICA

## Slide 6
Carreggiata interna
Lw,d = 87,6 dB
Lw,n = 82,4 dB
Carreggiata esterna
Lw,d = 89,4 dB
Lw,n = 83,8 dB
ΔLw,d = 1,8 dB
ΔLw,n = 1,4 dB
RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO

## Slide 7
Correlazione tra i livelli sonori orari degli svincoli e dell’asse principale
Calcolo del coefficiente di correlazione orario
Calcolo del coefficiente di correlazione giornaliero
Calcolo del coefficiente di correlazione settimanale, per giorni feriali e festivi
RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO

## Slide 8
RISULTATI DELLA CAMPAGNA DI MONITORAGGIO
CLUSTER 1
sorgenti elementari con andamento diverso nei giorni feriali e festivi
2 MAPPE BASE
1 MAPPA BASE
DIVERSO COMPORTAMENTO DEI FLUSSI DI TRAFFICO NEI GIORNI FERIALI E FESTIVI
CLUSTER 2
sorgenti elementari con andamento simile per tutti i giorni della settimana

## Slide 9
Numero iniziale
132
Numero finale
19
Riduzione dei siti da
monitorare e mappare
85%
Mappe base necessarie per rappresentare le diverse condizioni di traffico
2
DETERMINAZIONE DELLE SORGENTI SONORE INDIPENDENTI

## Slide 10
INFLUENZA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE SULLA PROPAGAZIONE DEL SUONO
TARGET
individuare una soluzione low cost di facile applicazione per raccogliere le informazioni necessarie e convertirle in un numero ragionevole di classi di propagazione sonora da considerare nella preparazione delle mappe base di rumore
CRITERI
PRIMO CRITERIO
Costo che è necessario sostenere per collezionare i dati
SECONDO CRITERIO
Tempo occorrente per elaborare le informazioni e preparare le mappe base

## Slide 11
CONDIZIONI DI PROPAGAZIONE DEL SUONO
National class | ‘European class’ | Propagation conditions: | Gradc | Effects on the sound levels
- - | M0 | Very upward refraction | Gradc « 0 | Extremely high attenuation and dispersion
- | M1 | Upward refraction | Gradc < 0 | High attenuation and dispersion
Z | M2 | Homogeneous | Gradc = 0 | ‘Normal’ propagation and dispersion
+ | M3 | Downward refraction | Gradc > 0 | Major increase and moderate dispersion
+ + | M4 | Very downward refraction | Gradc » 0 | Extremely high increase and very moderate dispersion

## Slide 12
CONDIZIONI DI PROPAGAZIONE DEL SUONO
Roma Ciampino
Roma Ciampino
Roma Urbe
Roma Urbe

## Slide 13
NORD
EST
SUD
OVEST
CONDIZIONI DI PROPAGAZIONE DEL SUONO
1 stazione meteo
92%
ROMA CIAMPINO
Differenze direzione 0-90°
90%
4 SETTORI VENTO
1 x
FAVOREV.
1 x
OMOGENEE
4 x
SETTORI
Roma Ciampino

## Slide 14
Condizioni omogenee
Settore Nord
Settore Sud
Condizioni favorevoli
Settore Est
Settore Ovest
x 2=12
Giorni lavorativi
Weekend
NUMERO DI MAPPE BASE

## Slide 15
PREPARAZIONE DELLE MAPPE BASE
1
Suddivisione rete stradale in sorgenti sonore elementari
2
Predisposizione unica griglia
3
Creazione unico buffer 250 m ogni lato
4
Calcolo 12 mappe base per ogni sorgente elementare

## Slide 16
SOVRAPPOSIZIONE DELLE MAPPE BASE

## Slide 17
MAPPE BASE
AGGIORNAMENTO
scalando i dati in colonna sulla base del livello misurato dalle stazioni di monitoraggio
ID | LAT | LONG | NS1 dB(A) | NS2 dB(A) | NS3 dB(A) | … | NSN dB(A) | Leq T dB(A)
0001 | X0001 | Y0001 | L11 | L12 | L13 | … | L1N | LeqR1
0002 | X0002 | Y0002 | L21 | L22 | L23 | … | L2N | LeqR2
… | … | … | … | … | … | … | … | …
… | … | … | … | … | … | … | … | …
… | … | … | … | … | … | … | … | …
… | … | … | … | … | … | … | … | …
9999 | X9999 | Y9999 | L99991 | L9992 | L99993 |  | L9999N | LeqR9999
Receiver ID | LAT | LONG | H or Floor | NS1 dB(A) | NS2 dB(A) | NS3 dB(A) | … | NSN dB(A) | Leq T dB(A)
0001 | X0001 | Y0001 |  | L11 | L12 | L13 | … | L1N | LeqR1
0002 | X0002 | Y0002 |  | L21 | L22 | L23 | … | L2N | LeqR2
… | … | … |  | … | … | … | … | … | …
… | … | … |  | … | … | … | … | … | …
… | … | … |  | … | … | … | … | … | …
… | … | … |  | … | … | … | … | … | …
9999 | X9999 | Y9999 |  | L99991 | L9992 | L99993 |  | L9999N | LeqR9999
LIVELLI IN FACCIATA
SCELTA DELLA MAPPA BASE
algoritmi per la selezione dell’array appropriato in funzione delle condizioni meteorologiche e di traffico
Δi = Valore misuratoi – Lrif,i

## Slide 18
ROMA
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DYNAMAP
LOCALIZZAZIONE
16 lungo l’autostrada A90
1 lungo l’autostrada A91
3 lungo le statali SS1 e SS4
19 stazioni di monitoraggio
TIPOLOGIE DI SENSORI
11 sensori High Capacity
4 sensori HC + Low Capacity
4 sensori HC + stazioni meteorologiche

## Slide 20
www.life-dynamap.eu
Grazie per l’attenzione